## Slide 1
BARE METAL / SHARP X68000
PONG
Human68k非依存のC実装
1P / 2P・キーボード / パッド対応
elf2x68k + IOCS + mode 12
Makefile -> dist/pong.xdf
3
PT
Notes: [Sources]
- Local source: pong/src/pong.c
- Local build definition: pong/src/Makefile

## Slide 2
タイトル・対戦・勝者表示を明確に分ける
02
画面遷移
・title_screen() でモード選択
・pong_match() で入力・更新・描画
・winner_screen() を3秒表示
・終了後は必ずタイトルへ戻る
最新ゲーム仕様
モード12 512 x 512 VRAM
可視領域 512 x 480
1 PLAYER 左=人 / 右=CPU
2 PLAYERS 左右とも人
入力 キーボード / 2パッド
勝利条件 3本先取
Notes: [Sources]
- Local source: pong/src/pong.c

## Slide 3
makeだけでベアメタルXDFまで生成
03
01 / COMPILE
m68k-xelf-gcc
-m68000 -O2
-specs=x68knodos.specs
リンク先 0x6800
02 / BOOT
human.sysへ配置
リンク時にhuman.sysを直接生成。
Human68k本体やシステムファイルは不要。
03 / XDF
dist/pong.xdf
human.sysだけを格納した
新しいXDFイメージを生成。
Notes: [Sources]
- Local build definition: pong/src/Makefile

## Slide 4
512 x 480 / 60 Hz表示
04
MODE
CRTMOD(12)
512 x 512 / 65536色の
標準31 kHzモードを選択。
SYNC
wait_vdisp()
MFP GPIPのV-DISPエッジを待ち、
1更新を1フレームに固定。
TIMING
R05/R06/R07 -> R04
表示位置を先に設定し、
最後に総走査線525へ変更。
_ONTIMEで待機タイムアウトを監視し、停止を回避
Notes: [Sources]
- Local source: pong/src/pong.c
- Local reference: crtc60hz/src/crtc60hz.c

## Slide 5
1P / 2Pを同じ対戦ループで切り替える
05
mode = title_screen();
pong_init(&state, mode);
winner = pong_match(&state);
if (winner != 0)
winner_screen(mode, winner);
/* next: title_screen() */
モードごとの差分
01 左は常にプレイヤー
02 1Pの右はCPU
03 2Pの右はプレイヤー
04 3本先取で勝敗決定
05 勝者表示後にタイトルへ戻る
modeと左右スコアで対戦ルールを管理。
Notes: [Sources]
- Local source: pong/src/pong.c

## Slide 6
キーボードと2台のパッドに対応
06
PLAYER 1
W / S
PAD 1 UP / DOWN
PLAYER 2
CURSOR UP / DOWN
PAD 2 UP / DOWN
TITLE
上下で選択、Return / Space / Aで決定
MATCH
Q / ESCでタイトルへ戻る
STATUS KEYBOARD + 2 PADS
Notes: [Sources]
- Local source: pong/src/pong.c

## Slide 7
公開リポジトリを用途別に整理
07
01
src/
pong.c と Makefile。
Cソースとビルド定義を集約。
02
dist/
makeで生成する起動ディスク
pong.xdfを配置。
03
docs/ + README
技術資料はpong.pptx。
READMEは概要とビルド手順。
README.md = English ・ README.ja.md = 日本語
Notes: [Sources]
- Local source: pong/src/pong.c